## Slide 1: PyBullet Tutorial
강영민
동명대학교

## Slide 2: PyBullet
물리 시뮬레이션 엔진
  실제 로봇 제작으로 연결되는 것에 주안점을 둔 정확성 높은 엔진
  기계학습과의 연동도 용이
지원하는 파일 포맷
  URDF, SDF, MJCF
물리 계산 기능
  Forward dynamics
  Inverse dynamics
  Forward and inverse kinematics
  충돌 처리
  피킹(PICKING)

## Slide 3: 다른 기능
다양한 렌더링 기능
  CPU renderer
    TinyRenderer
  OpenGL Visualization
  Support for VR headsets
    HTC Vive, Oculus Rift
Built-in client-server support

## Slide 4: Hello PyBullet World
Pybullet 사용예

## Slide 5: Connect, disconnect
처음 할 일
  물리 시뮬레이션 서버에 연결
PyBullet
  클라이언트-서버 기반 API
    클라이언트가 명령을 보내면 서버가 이를 처리한 결과를 반환함
Built-in Physics servers
  DIRECT
  GUI
DIRECT
  OpenGL이나 VR hardware 기능을 사용하지 못 함
  getCameraImage API를 이용한 내장 CPU 렌더러 사용 가능
getConnectionInfo
  주어진 클라이언트(physicsClientId)에 대해 [isConnected, connectionMethod] 반환

## Slide 6: loadURDF, loadSDF, loadMJCF
loadURDF
  “a universal robot description format”
    Robot Operating System (ROS)에서 사용하는 포맷
    Created by WillowGarage and the Open source robotics foundation (OSRF)
  Most joints have motors enabled by default preventing free motion
인자들
+ optional arguments: flag, globalScaling, physicsclientId

## Slide 7: Save and restore / Collision shapes
저장과 불러오기
  saveWorld
  saveState
  saveBullet
  restoreBullet
충돌 형태
  동적 객체의 외형 생성
  Loading functions (urdf, sdf, mjcf, bullet)
  createCollisionshape
  createVisualShape

## Slide 8: stepSimulation
한 단계 시뮬레이션 실시
  제한조건 풀기와 수치 적분 실행
기본 시간 간격
  1/240 sec
  setTimeStep나 setPhysicsEngineParameterAPI로 시간간격 변경 가능
setRealTimeSimulation
  실시간 시계를 이용한 시뮬레이션
  이 기능이 설정되면 stepSimulation은 호출할 필요 없음

## Slide 9: 변환
Position
  Expressed in Cartesian world space coord
Orientations
  Quaternions
  Euler angles
  3x3 matrices
Functions
  getQuaternionFromEuler
  getEulerFromQuaternion
  getMatrixFromQuaternion
  multiplyTransforms, invertTransform
    Coordinate transformation

## Slide 10: Controlling a robot
Base, joints, links
  Urdf has a base
  Links are optional
    Connected by joints
getNumJoints
getJointInfo

## Slide 11: 간단한 시뮬레이션 코드
import pybullet as p from time import sleep import pybullet_data physicsClient = p.connect(p.GUI) p.setAdditionalSearchPath(pybullet_data.getDataPath()) #optionally p.setGravity(0, 0, -10) planeId = p.loadURDF("plane.urdf") cubeStartPos = [0, 0, 1] cubeStartOrientation = p.getQuaternionFromEuler([0, 0, 0]) boxId = p.loadURDF("r2d2.urdf", cubeStartPos, cubeStartOrientation) cubePos, cubeOrn = p.getBasePositionAndOrientation(boxId) useRealTimeSimulation = 0 if (useRealTimeSimulation): p.setRealTimeSimulation(1) while 1: if (useRealTimeSimulation): p.setGravity(0, 0, -10) sleep(0.01) # Time in seconds. else: p.stepSimulation()
sleep(0.01) # Time in seconds.

## Slide 12: 임의의 객체
import pybullet as p import time import random class World : def __init__(self): self.sphereRadius = 0.1 self.colSphereId = p.createCollisionShape(p.GEOM_SPHERE, radius=self.sphereRadius) self.colBoxId = p.createCollisionShape(p.GEOM_BOX, halfExtents=[self.sphereRadius,self.sphereRadius,self.sphereRadius]) self.mass = 1.0 self.visualShapeId = p.createVisualShape(shapeType=p.GEOM_SPHERE, radius=self.sphereRadius, rgbaColor=[1, 1, 0, 0.75]) def initPos(self): for _ in range(10) : basePosition = [random.random(), random.random(), random.random() + 1] p.createMultiBody(self.mass, self.colSphereId, self.visualShapeId, basePosition, p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0])) basePosition = [random.random(), random.random(), random.random() + 1] baseOrientation = p.getQuaternionFromEuler([random.random(), random.random(), random.random()]) p.createMultiBody(self.mass, self.colBoxId, -1, basePosition, baseOrientation) def main(): p.connect(p.GUI) planeId = p.createCollisionShape(p.GEOM_PLANE) p.createMultiBody(0.0, planeId) world = World() world.initPos() p.setGravity(0, 0, -10) p.setRealTimeSimulation(1) while (1): keys = p.getKeyboardEvents() if(keys=={32:3}) : world.initPos() time.sleep(0.01) if __name__ == '__main__': main()
충돌 형태와 시각적 형태를 설정
Multibody를 생성하여 물리 시뮬레이션 적용
  (질량, 충돌 형태, 시각적 형태, 위치, 방향)
  질량이 0이면 static object가 됨

## Slide 13: 정적 객체
import pybullet as p import time import random import numpy as np class World : def __init__(self): self.sphereRadius = 0.1 self.colSphereId = p.createCollisionShape(p.GEOM_SPHERE, radius=self.sphereRadius) self.mass = 1.0 self.visualShapeId = p.createVisualShape(shapeType=p.GEOM_SPHERE, radius=self.sphereRadius, rgbaColor=[1, 1, 0, 0.75]) wallId = p.createCollisionShape(p.GEOM_BOX, halfExtents=[5.0, 0.1, 0.5]) p.createMultiBody(0, wallId, -1, [ 0, 5, 0.25], p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0])) p.createMultiBody(0, wallId, -1, [ 0,-5, 0.25], p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0])) p.createMultiBody(0, wallId, -1, [ 5, 0, 0.25], p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 3.14/2.0])) p.createMultiBody(0, wallId, -1, [-5, 0, 0.25], p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 3.14/2.0])) self.paddleColId = p.createCollisionShape(p.GEOM_BOX, halfExtents=[0.5, 0.1, 0.1]) self.paddle = p.createMultiBody(10.0, self.paddleColId, -1, [ 0, 0, 0.05], p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0])) def initPos(self): for _ in range(10) : basePosition = [random.random(), random.random(), random.random() + 1] p.createMultiBody(self.mass, self.colSphereId, self.visualShapeId, basePosition, p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0]))

## Slide 14: 힘을 가하기
class World:
…
def force(self, dir=1.0): paddlePos, boxOrn = p.getBasePositionAndOrientation(self.paddle) p.applyExternalForce(objectUniqueId=self.paddle, linkIndex=-1, forceObj=dir*np.array([100,0,0]), posObj=paddlePos, flags=p.WORLD_FRAME) p.stepSimulation() def initPos(self): for _ in range(10) : basePosition = [random.random(), random.random(), random.random() + 1] p.createMultiBody(self.mass, self.colSphereId, self.visualShapeId, basePosition, p.getQuaternionFromEuler([0.0, 0.0, 0.0])) def main(): p.connect(p.GUI) planeId = p.createCollisionShape(p.GEOM_PLANE) p.createMultiBody(0.0, planeId) world = World() world.initPos() p.setGravity(0, 0, -10) #p.setRealTimeSimulation(1) while (1): keys = p.getKeyboardEvents() if(keys=={32:3}) : world.initPos() if (keys == {102: 1}): world.force(1) if (keys == {100: 1}): world.force(-1) p.stepSimulation() print(keys) time.sleep(0.01)

## Slide 16: Links
Balancing Bot
  https://backyardrobotics.eu/2017/11/29/build-a-balancing-bot-with-openai-gym-pt-ii-the-robot-and-environment/